## Slide 1
AUSBILDUNG FEUERWEHR
GAMS UND
GEFAHRGUT
Erste Maßnahmen bei Gefahrstoffen und die FwDV 500
Muster-Ausbildung der Plattform Feuerwehr Wissen · Stand Oktober 2026 · Grundlage: FwDV 500 (Ausgabe 2022)
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 1
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 2
AGENDA UND AUSBILDUNGSSCHWERPUNKTE
KAPITEL 1: GAMS
Die ersten Maßnahmen bei Gefahrstoffen.
Folien 3 bis 11
KAPITEL 2: GEFAHRGUT
Warntafel, Gefahrzettel und GHS-Piktogramme lesen.
Folien 12 bis 22
KAPITEL 3: FWDV 500
Gefahren, Gruppen, Schutz, Bereiche, Dekon, Einheiten.
Folien 23 bis 32
Nach dieser Ausbildung kannst du …
› | die vier GAMS-Schritte nennen und begründen,
› | eine Warntafel grob lesen und wissen, wo du nachschlägst,
› | Gefahrengruppen, Bereiche und Dekon-Stufen der FwDV 500 erklären.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 2
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 3
KAPITEL 01
GAMS
Die ersten Maßnahmen bei Gefahrstoffen
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 3
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 4
1.1 GAMS: VIER SCHRITTE, DIE JEDER KANN
G
GEFAHR ERKENNEN
Was ist passiert? Welcher Stoff? Kennzeichnung, Papiere, Zeugen. Aus sicherer Entfernung erkunden.
A
ABSPERREN
Gefahrenbereich weiträumig absperren, Wind und Gelände beachten, Bevölkerung bei Bedarf warnen.
M
MENSCHENRETTUNG
Nur ohne Selbstgefährdung und mit passendem Schutz. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
S
SPEZIALKRÄFTE ALARMIEREN
ABC-Einheiten, Fachberater, Umweltbehörde, Gefahrgutexperten (zum Beispiel TUIS).
Erstmaßnahmen können alle Feuerwehren leisten, auch ohne ABC-Ausrüstung. Weitergehende Maßnahmen machen ABC-Einheiten. Immer: Zündquellen vermeiden, Windrichtung beachten, Abstand halten, Berührung vermeiden.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 4
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 5
1.2 G: GEFAHR ERKENNEN, FÜNF FRAGEN
1
Was ist passiert? Ursache und Art der Beschädigung.
2
Was tritt aus? Art der freigesetzten Stoffe.
3
Wie viel? Gesamtmenge und Menge pro Zeit.
4
Wohin breitet es sich aus? Erdreich, Gewässer, Kanalisation, tiefliegende Räume, Lüftungsanlagen, Nachbarschaft.
5
Ist das richtig? Beförderungspapiere und Kennzeichnung mit der Ladung vergleichen.
So erkundest du
› | Aus sicherer Entfernung, mit Fernglas.
› | Kennzeichnung und äußere Merkmale sofort dem Einheitsführer melden.
› | Die Leitstelle hilft bei der Stoffrecherche.
› | Produktnamen schriftlich oder buchstabiert übermitteln.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 5
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 6
1.2 WOHER KOMMEN DIE INFORMATIONEN? VIER STUFEN
1
SOFORTINFORMATION
Gefahrzettel, Feuerwehrpläne.
2
KURZINFORMATION
Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen, Begleitpapiere, ERI-Cards.
3
DETAILLIERTE INFORMATION
Datenbanken, Nachschlagewerke.
4
EXPERTENINFORMATION
Fachberater ABC, TUIS, ATF, besondere Gefahrguteinheiten, sachkundige Personen.
Tipp: Die Leitstelle hilft bei der Stoffrecherche. Produktnamen am besten schriftlich oder buchstabiert durchgeben.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 6
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 7
1.3 A: ABSPERREN, ABSTAND UND AUFSTELLUNG
MINDESTENS 50 M
Abstand zum gemeldeten Objekt bei unklarer Lage. Zugang und Aufstellung der Spezialkräfte freihalten.
MIT DEM WIND ANFAHREN
Auf Windrichtungswechsel achten.
NICHT IN SENKEN
Dort sammeln sich kalte oder schwere Gase. Gefälle beachten: Stoffe fließen bergab.
NICHT IM GEFAHRENBEREICH AUFSTELLEN
Fahrzeuge dort gelten als kontaminiert. Bevölkerung bei Bedarf warnen, weiträumig absperren.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 7
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 8
1.4 M: MENSCHENRETTUNG, JA, ABER MIT EIGENSCHUTZ
Nur ohne Selbstgefährdung und mit passendem Schutz. Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen.
DER EINSATZLEITER ENTSCHEIDET
Er darf einzelne Schutzmaßnahmen weglassen, wenn die Rettung keinen Zeitverzug erlaubt.
MINDESTENS FORM 1 UND ISOLIERGERÄT
Schutzkleidung Form 1 und ein Isoliergerät sind die Untergrenze.
GRUPPE III: AUSNAHME ZUR RETTUNG
Bereiche der Gruppe III dürfen zur Rettung von Menschenleben auch ohne sachkundige Person betreten werden.
Parallel: Sofort-Dekontamination einrichten und Brandschutz sicherstellen.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 8
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 9
1.5 S: SPEZIALKRÄFTE ALARMIEREN, WER KOMMT?
› | Gefahrstoffzug: unterstützt die Ortsfeuerwehren.
› | Erkundungsfahrzeug: klärt mit Messtechnik, was vorliegt und wo die Gefahr liegt.
› | Fachberater ABC, TUIS, Umweltbehörde.
› | Anforderung über die Leitstelle, sobald die Lage es erfordert.
Foto: Magnus Mertens, CC BY-SA 2.0 de
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 9
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 10
1.5 AUFGABENTEILUNG
› | Erste Einheit: erkundet, sperrt ab, rettet, holt Hilfe.
› | Spezialkräfte: messen, Proben nehmen, Dekontamination im großen Stil, Arbeiten in Schutzstufe 2 oder 3.
Foto: Zufallspotter, CC BY-SA 4.0
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 10
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 11
1.6 VERHALTEN DER EINSATZKRÄFTE
DAS TUST DU
• Kennzeichnung, äußere Merkmale und Ausströmen sofort dem Einheitsführer melden
• Abstand halten, Windrichtung beachten
• Gefahrenbereich nur auf Befehl betreten
• Nasse Kleidung ausziehen
DAS LÄSST DU
• Keine Zündquellen mitführen (Feuerzeug, Handy im Fahrzeug lassen)
• Nicht direkt in chemische Flüssigkeiten spritzen
• Rauchen, Essen und Trinken im Gefahrenbereich
• Stoffe berühren
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 11
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 12
KAPITEL 02
GEFAHRGUT
Kennzeichnung lesen: Warntafel, Gefahrzettel, GHS
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 12
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 13
2.1 DIE ORANGEFARBENE WARNTAFEL
› | Oben: Gefahrnummer, sie zeigt die Gefahr (hier 33: leicht entzündbare Flüssigkeit).
› | Unten: UN-Nummer, sie identifiziert den Stoff (hier 1203: Benzin).
› | Mit Nummern: Tankfahrzeuge, Aufsetztanks, Tankcontainer, lose Schüttung.
› | Ohne Nummern: nur Hinweis auf gefährliche Güter, zum Beispiel Stückgut oder Mehrkammer-Tankfahrzeuge.
Foto: The Navigators, Public domain
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 13
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 14
2.1 DIE GEFAHRNUMMER LESEN
2
Gas
3
entzündbare Flüssigkeit
4
entzündbarer Feststoff
5
oxidierend (brandfördernd)
6
giftig, ansteckend
7
radioaktiv
8
ätzend
9
spontane heftige Reaktion
X
reagiert gefährlich mit Wasser
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 14
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 15
2.1 REGELN DER GEFAHRNUMMER
› | Doppelte Ziffer = stärkere Gefahr (33: leicht entzündbar).
› | Angehängte Null = eine Ziffer reicht (30, 80).
› | Hauptgefahr zuerst, Nebengefahren danach (336: leicht entzündbar und giftig).
› | X davor: kein Wasser ohne Fachberatung.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 15
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 16
2.2 GEFAHRZETTEL: DIE KLASSEN 1 BIS 9
1
Explosive Stoffe
Unterklassen 1.1 bis 1.6
2
Gase
2.1 entzündbar, 2.2 nicht entzündbar und nicht giftig, 2.3 giftig
3
Entzündbare Flüssigkeiten
Verpackungsgruppen I bis III
4
Entzündbare Feststoffe
4.1 leicht brennbar, 4.2 selbstentzündlich, 4.3 mit Wasser gefährlich
5
Oxidierend, Peroxide
5.1 brandfördernd, 5.2 organische Peroxide
6
Giftig, ansteckend
6.1 giftig, 6.2 ansteckungsgefährlich
7
Radioaktive Stoffe
eigene Zettel je nach Kategorie
8
Ätzende Stoffe
schädigen Haut und Güter
9
Verschiedene Stoffe
Lithiumbatterien, Feinstaub, umweltgefährdend, erwärmt
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 16
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 17
2.3 GEFAHRGUT OHNE TAFEL? GIBT ES
BEGRENZTE MENGEN
Fahrzeug ohne orange Tafel und ohne Beförderungspapier. Die Versandstücke tragen ein eigenes Kennzeichen.
FREIGESTELLTE MENGEN
Fahrzeug ohne Kennzeichnung und Papier. Versandstücke tragen Aufkleber mit Klasse und UN-Nummer.
ELEKTRONISCHES PAPIER
Fahrzeug trägt das Piktogramm „e“. Fällt das Gerät aus, kann die Leitstelle das Papier anfordern.
BAHN UND SCHIFF
Kesselwagen für Gase: etwa 30 cm orangefarbener Streifen. Binnenschiff: blaue Kegel oder Lichter.
Auch ein unauffälliger Lkw kann Gefahrgut geladen haben.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 17
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 18
2.4 KESSELWAGEN: MINERALÖL
› | Erkennen: senkrechte weiße Bauchbinde, oben befüllt, unten entleert.
› | Zwangsbelüftung: Beim Öffnen des Entleerungsventils öffnet oben ein Ventil und gleicht den Unterdruck aus.
› | Brennbar: Gefahrnummer 33 oder 30. Nicht leitende Flüssigkeiten laden sich auf: Potentialausgleich, Zündquellen aus.
Foto: Falk2, CC BY-SA 4.0
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 18
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 19
2.4 KESSELWAGEN: DRUCKGAS
› | Erkennen: durchgehender, etwa 30 cm breiter oranger Streifen in halber Tankhöhe, Ventile am Kesselboden.
› | Flüssiggas: brennbar, schwerer als Luft, erstickend. Ein brennender Behälter kann bersten (BLEVE), Teile fliegen bis etwa 1.000 m.
› | Abstände (Richtwert): Kräfte 300 m, Gefahrenbereich 600 m, Absperrbereich 1.200 m.
Foto: Falk2, CC BY-SA 4.0
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 19
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 20
2.5 GHS: PIKTOGRAMME AUF CHEMIKALIEN
Explodierende Bombe
Klasse 1 und 5.2
Flamme
Klassen 2, 3, 4 und 5.2
Flamme über Kreis
Klasse 5.1 brandfördernd
Gasflasche
Klasse 2 Gase
Ätzwirkung
Klasse 8
Totenkopf
Klassen 6.1 und 2.3
Ausrufezeichen
reizend, gesundheitsschädlich
Gesundheitsgefahr
krebserregend, atemwegsgefährdend
Umwelt
Klasse 9
Rote Raute = Chemikalienrecht (GHS). Orangefarbene Tafel und Gefahrzettel = Transport.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 20
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 21
2.5 DAS ETIKETT LESEN: SIGNALWORT, H- UND P-SÄTZE
Ein Etikett zeigt: Piktogramm (rote Raute), Signalwort „Gefahr“ (schwer) oder „Achtung“ (weniger schwer), H-Sätze (Gefahren) und P-Sätze (Sicherheitshinweise).
H2XX: BRAND UND EXPLOSION
H225 leicht entzündbar
H280 Gas unter Druck
H3XX: GESUNDHEIT
H314 schwere Verätzungen
H330 Lebensgefahr beim Einatmen
H4XX: UMWELT
H410 sehr giftig für Wasserorganismen: Löschwasser zurückhalten
Im Einsatz wichtig: EUH014 reagiert heftig mit Wasser · EUH029 giftige Gase bei Berührung mit Wasser · EUH031 giftige Gase bei Berührung mit Säure.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 21
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 22
2.6 ÜBUNG: WARNTAFELN LESEN
33
Leicht entzündbare Flüssigkeit
Flammpunkt unter 23 °C. Zündquellen vermeiden.
336
Leicht entzündbar und giftig
Hauptgefahr zuerst: entzündbar (33), Nebengefahr giftig (6).
X338
Leicht entzündbar und ätzend, reagiert gefährlich mit Wasser
Kein Wasser ohne Fachberatung.
268
Giftiges, ätzendes Gas
Gas (2), giftig (6), ätzend (8): Abstand halten, Fachberater holen.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 22
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 23
KAPITEL 03
FWDV 500
Einheiten im ABC-Einsatz
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 23
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 24
3.1 DIE FWDV 500 IM ÜBERBLICK
MERKMAL | INHALT
Titel | Einheiten im ABC-Einsatz (A atomar, B biologisch, C chemisch)
Stand | Januar 2022, vom AFKzV am 16.03.2022 genehmigt
Aufbau | Teil I Rahmenrichtlinien, Teil II: A-Einsatz, B-Einsatz, C-Einsatz, Anlagen
Geltung | Erste Gefahrenabwehr im ABC-Einsatz, ruhende Lagen, Amtshilfe
Wichtig für | Gruppenführer, Zugführer, ABC-Einheiten, Atemschutzgeräteträger
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 24
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 25
3.2 DREI GEFAHREN, DREI GRUNDSÄTZE
INKORPORATION
Aufnahme gefährlicher Stoffe in den Körper.
Grundsatz: ist auszuschließen.
KONTAMINATION
Verunreinigung von Lebewesen, Boden, Gewässern und Gegenständen.
Grundsatz: vermeiden oder gering halten, Verschleppung verhindern.
EINWIRKUNG VON AUSSEN
Strahlung (Gamma, Neutronen, Röntgen, Laser) und mechanische Energie (Druck, Splitter, Trümmer).
Grundsatz: so gering wie möglich halten.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 25
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 26
3.3 GEFAHRENGRUPPEN I, II UND III
GRUPPE I
Ohne Sonderausrüstung. Atemschutz zur Vermeidung einer Inkorporation.
GRUPPE II
Nur mit Sonderausrüstung. Besondere Überwachung und Dekontamination oder Desinfektion.
GRUPPE III
Wie II, plus sachkundige Person. Sie beurteilt Gefährdung und Schutzmaßnahmen.
Merke: Der Buchstabe nennt die Art: A radioaktiv, B biologisch, C chemisch (zum Beispiel IIC). Transporte zunächst wie Gruppe II. Nach einem Anschlag wie Gruppe III. Unsichere Bereiche erst nach Freigabe der Polizei.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 26
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 27
3.4 SCHUTZKLEIDUNG: FORM 1, 2 UND 3
FORM 1: BRANDSCHUTZKLEIDUNG PLUS SCHUTZHAUBE MIT KRAGEN
Nur feste Stoffe, eingeschränkter Spritzschutz. Weder flüssigkeits- noch gasdicht.
FORM 2: SCHUTZANZUG, EINMALANZUG ZULÄSSIG
Feste und begrenzt flüssige Stoffe, nicht gasdicht. Übergänge mit Klebeband sichern.
FORM 3: GASDICHTER SCHUTZANZUG
Feste, flüssige und gasförmige Stoffe. Häufig unzureichend gegen hohe oder tiefe Temperaturen.
Foto: Ed Uthman, Houston, Texas, USA, CC BY 3.0
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 27
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 28
3.5 DIE BEREICHE AN DER EINSATZSTELLE
Absperrbereich
Übergangsbereich
Gefahrenbereich
ca. 50 m
Gefahrenbereich
Zutritt nur unter geeigneter Schutzausrüstung.
ca. 50 m
Übergangsbereich
Für einen erweiterten Dekon-Platz.
ca. 100 m
Absperrbereich
Aufstell- und Bereitstellungsfläche, Absicherung mit der Polizei.
Verboten im Gefahren- und Übergangsbereich: Rauchen, Essen, Trinken. Wind beachten, bei Explosionsgefahr den Bereich erheblich erweitern.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 28
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 29
3.6 DEKONTAMINATION: DREI STUFEN
I: SOFORT-DEKON
An der Grenze zum Gefahrenbereich, gleichzeitig mit dem ersten Trupp. Bei beschädigter PSA, Hautkontakt, Atemluftmangel, Verletzung.
II: STANDARD-DEKON
Am Dekon-Platz, bei jedem ABC-Einsatz. Betriebsbereit spätestens 15 Minuten nach dem ersten Anlegen der PSA.
III: ERWEITERTE DEKON
Lagebezogene Erweiterung, zum Beispiel bei vielen Personen, warmem Duschen oder Witterungsschutz.
15 Minuten bis zum betriebsbereiten Dekon-Platz.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 29
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 30
3.7 DER DEKON-PLATZ: AUFBAU UND REIHENFOLGE
› | Wer wird dekontaminiert: Personal mit intakter PSA, Verletzte oder defekte PSA, Geräte und Fahrzeuge.
› | Reihenfolge bei Mehrfach-Verdacht: erst B desinfizieren, dann C mit Wasser reinigen, zuletzt A Kontamination messen.
› | Lage: windzugewandt, außerhalb des Gefahrenbereichs, mit Strom, Wasser, Abwasser.
› | Zwei Seiten: unrein (Schwarz, Rot-Gelb) und rein (Weiß, Grün).
› | Haut: abspülen, nicht abreiben. Vorher registrieren.
Foto: Jens Hirschfeld, CC BY-SA 4.0
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 30
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 31
3.8 EINHEITEN: GRUPPE, ZUG, DEKON-STAFFEL
GRUPPE: NUR ERSTE MASSNAHMEN
• Gruppenführer: legt Gefahrenbereich fest, erkundet außerhalb
• Angriffstrupp: rettet, dichtet ab, löscht
• Wassertrupp: Sicherheitstrupp und Sofort-Dekon
• Schlauchtrupp: markiert und sichert ab
ZUG: KLEINSTE SELBSTSTÄNDIGE EINHEIT
• PSA für zwölf Kräfte, Sonderausrüstung doppelt
• Zugführer wertet Erkundung aus und schätzt die Gefährdung ein
• Soll um eine Dekon-Einheit erweitert werden
DEKON-STAFFEL: BAUT DEN DEKON-PLATZ AUF
• Legt mit dem Einsatzleiter den Dekon-Platz fest
• Angriffstrupp: unreine Seite, Wassertrupp: reine Seite
• Schutz: mindestens Form 2 und Vollmaske mit Filter (ABEK2-P3)
Trupps arbeiten nie allein: Sicherheitstrupp, Sofort-Dekon und danach Standard-Dekon stehen hinter jedem Trupp im Gefahrenbereich.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 31
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 32
ZUM MITNEHMEN
GAMS
Gefahr erkennen, Absperren, Menschen retten, Spezialkräfte alarmieren.
WARNTAFEL
Unten die UN-Nummer ist der Schlüssel. Bei X: kein Wasser ohne Fachberatung.
GRUPPEN UND SCHUTZ
Gefahrengruppe I, II, III und Schutzkleidung Form 1, 2, 3.
DEKON
Sofort-Dekon, Standard-Dekon (15 Minuten), erweiterte Dekon.
Die Handgriffe und die Ausrüstung übst du praktisch mit der ABC-Einheit.
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 32
feuerwehr-wissen-bb.de

## Slide 33
QUELLEN UND BILDNACHWEIS
ABC-Erkundungskraftwagen · Magnus Mertens · CC BY-SA 2.0 de
Abrollbehälter Gefahrgut · Zufallspotter · CC BY-SA 4.0
ADR-Warntafel 33/1203 · The Navigators · Public domain
Kesselwagen (Symbolbild) · Falk2 · CC BY-SA 4.0
Gaskesselwagenzug · Falk2 · CC BY-SA 4.0
GHS-Piktogramme (9 Dateien) · Urheber unbekannt · Public domain
Gasdichter Schutzanzug (Symbolbild) · Ed Uthman, Houston, Texas, USA · CC BY 3.0
Dekon-Platz aus dem Abrollbehälter · Jens Hirschfeld · CC BY-SA 4.0
Inhalte und Nutzung
Inhalte: FwDV 500 „Einheiten im ABC-Einsatz“ (Stand Januar 2022, AFKzV) · Plattform Feuerwehr Wissen Brandenburg · ADR/RID/ADN, CLP-Verordnung (GHS).
Diese Präsentation darfst du frei bearbeiten und weitergeben. Bilder behalten ihre eigene Lizenz, die Quellenangabe bleibt dabei. Maßgeblich sind die Vorschriften und die Vorgaben deiner Wehr. Mehr unter feuerwehr-wissen-bb.de/wissen/ausbildung/
GAMS · Gefahrgut · FwDV 500 · 33
feuerwehr-wissen-bb.de